## Slide 1: ISE操作相关
国家级计算机实验教学示范中心
王华

## Slide 2: 操作步骤（以ISE14.7为例）（可自行下载安装vivado）
1. 双击ISE Design Suite 14.7图标
2.点击菜单File->New Project

## Slide 3: 3.创建项目
点击按钮选择项目文件保存路径
输入项目名称
由于ISE的局限，目录和项目名称中不要有中文或空格

## Slide 4: 4.项目设置
由于本课程不需要下载流文件，所以该步骤设置可采用默认值不变，直接点击Next进入下一步操作。

## Slide 5: 5.新建源文件
点击右键，在弹出的菜单中点击New Source…

## Slide 6: 6.源文件相关设置
选择文件类型
输入文件名
然后点击Next按钮，进入下一步操作

## Slide 7: 7.编辑该文件的Verilog源代码

## Slide 8: 9.语法检查
选择源文件
点击箭头处，进行综合
如果有错，根据提示信息修改错误，直到无误。警告信息也要注意，有些警告信息会影响仿真结果。

## Slide 9: 10. 新建测试文件
在空白处点击右键，在弹出菜单中点击
New Source…

## Slide 10: 11. 测试文件
选择文件类型为测试用
输入测试文件名，建议在被测试文件名后面添加后缀，如：本例中添加了_tb，以示区别
然后点击Next按钮，进入下一步操作

## Slide 11: 12. 选择需要测试的模块
点击Next按钮，进入下一步操作
选择需要测试的源文件

## Slide 12: 13. 进入仿真视图
选择仿真视图
选择测试文件，双击打开，对它进行编辑

## Slide 13: 14. 编写激励代码
输入激励代码

## Slide 14: 16. 仿真设置（非必须）
选中后点击右键，
弹出菜单后点击Process Properties…

## Slide 15: 17. 修改仿真的运行时间（非必须）
仿真运行时间缺省值为1000ns，可以修改，图中改为1200ns
然后点击OK按钮。

## Slide 16: 18.启动仿真
双击，开始仿真

## Slide 17: 19. 查看仿真波形
点击 zoom to full view；
点击 适当调节放大缩小波形图；
选取需要的时段进行数据分析。
【截图说明】
请大家尽量把Name和Value栏紧缩，给信号变化栏更多的空间，这样便于老师批阅实验报告。
对于计算类的题目，涉及多位信号的要以16进制进行显示，如上图所示，操作方法是：选择Value栏里需要转换的信号，点右键-Radix-Hexadecimal

## Slide 18: 有关平台bug的问题
【注意】在初始化的时候，如果遇到initial语句，注意赋值语句后面注释语句的问题：
图中ram[5’h06]=32’h00000006是无效语句；
图中ram[5’h07]=32’h00000007是有效语句；
图中ram[5’h08]=32’h00000008是有效语句；

## Slide 19: 有关平台bug的问题
在initial语句中，可以这样进行注释：
1、单独一行进行注释（如图左一）；
2、用/*...*/进行注释（如图左二）；
3、在注释语句后增加回车，与下一行赋值语句隔开（如图右一）。

## Slide 20: 有关平台bug的问题
在其他语句中，注释没有发现类似的问题，如下图所示：
比如：always语句；input/output语句；assign语句等